# Введение

Создание интегральных микросистем на одном чипе подразумевает объединение различных функциональных блоков и /или устройств в рамках единого  изделия.  Реализация сложных микросхем и интегральных микросистем требует разработки сложной смешанной технологии, позволяющей одновременное (или последовательное) формирование биполярных, КМОП, ДМОП приборов,  а также  сенсоров физических величин.  Наиболее адаптированными  исходным материалом  для реализации вышеуказанных задач являются многослойные структуры, получаемые сращиванием пластин и, в частности,  структуры кремний на изоляторе. Технологии  получения подобных структур  позволяют  не только улучшить основные характеристики микросхем с  уже известными схемотехническими решениями, но и значительно расширить перспективы приборных реализаций изделий микроэлектроники  и микромеханики включая и микросенсорику.

Создание интегральных схем (ИС) с улучшенными характеристиками по быстродействию, помехозащищенности, энергопотреблению, схем "разумной мощности", микро-электромеханических устройств (акселерометров, гироскопов, датчиков различного типа и т.п.) требует разработки и применения новых технологических процессов. Среди бурно развивающихся технологий процессы термического сращивания являются основой для производства структур типа кремний на изоляторе (КНИ) и многослойных структур для различных микро-электромеханических систем (МЭМС).

Совершенствование существующих технологий и разработка новых процессов для получения многослойных структур является наиболее востребованной задачей микроэлектроники и микросистемной техники. Одними из самых актуальных,  передовых и недостаточно изученных технологических операций являются операции сращивания полупроводниковых материалов с использованием многокомпонентных стекловидных материалов, а также процессы, связанные с получением приборов на подобных многослойных структурах. Сращивание полупроводниковых пластин необходимо для радикального технологического и технико-экономического улучшения производства  многослойных структур типа кремний на изоляторе (КНИ) и элементов микромеханических устройств.

Таким образом, технологии изготовления многослойных структур кремний на изоляторе с использованием методов сращивания с использованием стеклообразных материалов представляют собой одни из самых передовых направлений развития современной элементной базы микроэлектроники и микросистемной техники. В тоже время не решены многие фундаментальные вопросы, связанные с закономерностями стеклообразования  многокомпонентных систем, влиянием влаги на свойства сращиваемых поверхностей, недостаточно полно изучены вопросы связанные  с получением необходимых пленок заданного состава, и последующим сращиванием, необходимы также разработка новых конструктивно-технологических принципов создания многослойных структур для интегральных микросхем и новых технологий изготовления элементов микросистемной техники.

В устройствах микромеханики как микроэлектроники одной из основных тенденций является дальнейшее снижение массогабаритных характеристик. Очевидно, что увеличение степени интеграции позволяет существенно снизить затраты на производство полупроводниковых приборов. Поэтому новые технологические процессы, приводящие к уменьшению линейных размеров элементов или их более плотной компановке очень актуальны. Формирование полной диэлектрической изоляции активных и пассивных  элементов в многослойной структуре это то направление, которое позволяет получать улучшение эксплуатационных параметров устройств и открывает огромные перспективы в разработке новых устройств и процессов.

Современные тенденции в технологии микроэлектроники и развитие элементной базы кремниевой  микромеханики, сенсорной техники потребовали разработки новых конструктивно-технологических решений.  Необходимость решения этих проблем привела к выделению ключевых направлений в решении ряда фундаментальных вопросов и конкретных научно-прикладных  технологических и инженерных задач.

Исходя из этого,  представляемое направление исследований и разработок  является весьма актуальным.

Действительно, прогресс в атомной промышленности, в ракетной и авиационно-космической областях, как и во всех других областях науки и техники, во многом определяется развитием высоких технологий (в частности, в области микро-, нано- и оптоэлектроники). Фактически – это новая ступень развития производства. Она должна быть достигнута на основании опыта организационной и научно-технической работы в атомной, оборонной, ракетной и авиационно-космической областях с использованием большого числа наработанных ядерных, микроэлектронных, ракетно-космических технологий. В развитых странах, таких как США, Германия, Англия, Япония и т.д., доля высоких технологий в общем промышленном потенциале достигает уровня 30 – 40 %. Особая роль принадлежит спецмикроэлектронике, во многом определяющей политическую, экономическую и военную безопасность общества. К спецмикроэлектронике можно отнести новую элементную базу электронной отрасли, позволяющую создавать современные суперкомпьютеры, многие виды специальных приборов, интегральных схем, сенсоров, датчиков и микромеханических устройств для ядерной, ракетной, авиационно-космической и других отраслей. В ней заняты многие научные и технические центры страны. Решение задач спецмикроэлектроники в дальнейшем может позволить развивать на мировом уровне отдельные отрасли коммерческой микроэлектроники.

Развитие технологий производства структур "кремний на изоляторе" (КНИ) в условиях чистых производственных помещений и лабораторий необходимо для: 1) создания новой элементной базы микроэлектроники (предназначенной для производства радиационно-стойких интегральных схем (ИС) и ИС с наилучшими эксплуатационными параметрами); 2) научных исследований (отработка новых технологических маршрутов производства структур КНИ, изучение влияния дефектов на механические, структурные и электрофизические свойства структур КНИ, изучение возможности создания макетов приборов и самих приборов на основе лабораторных структур КНИ, производство лабораторных структур КНИ для предприятий с целью их научного и практического использования в новых изделиях); 3) развития научно-образовательных программ и совершенствования подготовки специалистов (обучение студентов, магистров и аспирантов); 4) фундаментальных исследований процессов и явлений при имплантации, отжиге, сращивании, а также дефектообразовании в тонких слоях монокристаллического кремния и изолирующих слоях диэлектрика; 5) создания специализированного оборудования (оснастки) и соответствующих технологических процессов промышленного производства приборных структур КНИ.

Исследование технологических процессов производства структур КНИ в условиях чистых производственных помещений чрезвычайно необходимо в силу того, что открывает возможность создания микросхем с улучшенными характеристиками по быстродействию, помехозащищенности, термической и радиационной стойкости, степени интеграции.

Структуры КНИ являются одним из наиболее удобных исходных материалов для развития нанотехнологии и создания прототипов активных элементов на квантоворазмерных эффектах для супербыстродействующих вычислительных средств.

Структуры КНИ обладают существенными преимуществами по сравнению с обычными пластинами кремния и необходимы для разработки: радиационно-стойких ИС (и аппаратуры на их основе); термостойких ИС; низкоэнергопотребляемых ИС; высоковольтных ИС; а также для создания различных микроэлектромеханических устройств.

Развитие технологий производства структур КНИ позволяет надеяться на достижение нового уровня микроэлектроники.

В настоящей работе обсуждается проблема производства структур "кремний на изоляторе" по так называемой smart-cut технологии, широко используемой и развиваемой во всем мире. Кратчайший путь ее решения – закупка за рубежом технологических линеек  по производству структур КНИ. Однако стоимость закупки, вероятно, намного выше возможностей бюджета. Более того, развитие собственных технологий необходимо для решения стратегических задач отечественной промышленности как в гражданской, так и в военной сферах.

Бондинг (сращивание) основных материалов электроники (например, при получении структур "кремний на изоляторе" и других многослойных структур), основанный на smart-cut технологии, – это хотя и частная, но важная задача электроники.

Smart-cut технология получения структур "кремний на изоляторе", многослойных структур Ge/Si, (GexSi1-x)/Si и тонких монокристаллических слоев кремния, германия, полупроводников A3B5 и A2B6 и структур "германий на изоляторе", "кремний (германий) на полупроводниках", относится к технологиям газового скалывания в процессе термообработки, основанным на контролируемом использовании следующих процессов: создания с помощью имплантации ионов водорода (гелия) микроскопических объемных дефектов, содержащих водород; трансформации этих созданных дефектов посредством термообработок; скалывания в процессе термической обработки тонкого слоя материала подложки по системам таких дефектов по всей площади пластины. Эта технология может быть использована для получения высококачественных тонких слоев монокристаллического кремния, полупроводников A3B5 и A2B6 на различных изолирующих подложках, в том числе стекле.

В настоящее время в России технологией газового скалывания занимаются многие исследовательские группы в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве (группы П.А. Александрова и А.Л. Суворова), Зеленограде (группы В.В. Зо-това, С.П. Тимошенкова и Е.П. Прокопьева), Дубне (группа В.Ф. Реутова) и т.д. Значительные результаты в развитии этой технологии достигнуты в группе под руководством В.П. Попова  (ИФП РАН, Новосибирск). Особo важную роль представляет проблема создания имплантеров ионов водорода и гелия в полупроводниковые пластины большого диаметра. В связи с этим в МИФИ (ГУ) (группы Б.Ю. Богдановича и А.В. Нестеровича) и в ФГУП ГНЦ ИТЭФ (группы А.Л. Суворова, А.Г. Залужного, В.И. Графутина и А.М. Козодаева) на основании проведенных ранее исследований начаты работы по созданию источников ионов водорода и гелия для имплантеров данного типа.

В данной работе предложена физико-химическая модель сращивания (связывания) гидратированных (гидроксилированных) поверхностей двух пластин кремния и пластин кремния и германия и других веществ. Для очистки и получения поверхности пластин кремния и германия с заданным химическим составом, ее активирования и модифицирования предлагается использовать термообработку во влажных условиях (включая и химическую сборку) и газовое скалывание. Эти методы являются весьма перспективными для получения многослойных структур и структур с использованием прямого сращивания пластин кремния, пластин кремния и германия. Известно, что группы Si–OH и Ge–OH, полученные методом молекулярного наслаивания, полимеризуются при низких температурах с образованием сильных ковалентных  Si–O–Si, Ge–O–Ge и Si–O–Ge связей. На основе этого явления предложена модифицированная технология связывания гидрофильных пластин кремния и пластин кремния и германия. Эта технология позволяет увеличить прочность связывания при низких температурах отжига. Рассмотрены различные технологические стадии и схемы процесса производства структур "кремний на изоляторе", получения тонких монокристаллических слоев кремния на стекле с целью производства высококачественных солнечных элементов с к.п.д. ~ 14 ( 15 % и структур "германий на кремнии и изоляторе", а также структур "Si/Ge на кремнии и изоляторе" с использованием химической сборки поверхности методом молекулярного наслаивания. Проведенные успешные исследования по сращиванию окисленных поверхностей кремния и германия подтвердили перспективность модифицированной smart-cut технологии.